## Slide 1: PROGETTO ISOLA ROBOTIZZATA LABORATORIO CAD
Automazione di un processo di lavorazione meccanica di due particolari automotive.
Milanesi Marco
Mirandola Edoardo

## Slide 2: CONCEPT DELLA CELLA SCELTA GRIPPER SCELTA ROBOT PROGETTAZIONE DELLA CELLA CON IL SW PARAMETRI DELLA CELLA 01 02 03 04 05
Milanesi - Mirandola

## Slide 3: LAYOUT DELLA CELLA
CELLA AD U
Robot al centro della cella di lavoro in quanto è una soluzione suggerita quando il robot deve servire una o più stazioni
Milanesi - Mirandola

## Slide 4
DMG MORI Seiki NHX8000
ABB IRB 4600 60-205
Milanesi - Mirandola
ASSERVIMENTO PEZZI TRAMITE CONVEYOR
USCITA PEZZI TRAMITE PALLET
INGRESSO OPERATORE
GESTIONE QUALITA’ PEZZI LAVORATI

## Slide 5: Asservimento Pezzi IMPLEMENTAZIONE DELLA STAZIONE
L’ asservimento pezzi avviene tramite un convogliatore e un PlaneSensor. La simulazione viene azionata dal comando n_MOT / n_XSR201 a seconda del pezzo del pezzo da lavorare.
Se il sensore non rileva la presenza di alcun elemento e non è in corso una lavorazione il convogliatore viene messo in movimento per far sì che un nuovo pezzo arrivi in posizione.
L’istruzione WaitDI FC_Nastro,1 attende che il nastro si arresti prima di procedere
Milanesi - Mirandola

## Slide 6: Uscita Pezzi IMPLEMENTAZIONE DELLA STAZIONE
Lo scarico pezzi avviene tramite pallet e un PlaneSensor. Quando il sensore rileva lo scarico del pezzo sul pallet esso può uscire.
Un linear Mover simula l’uscita del pallet che può avvenire tramite un operatore con Transpallet o tramite altro processo automatizzato
Un ulteriore sensore verifica l’effettiva uscita del pallet e inserisce un nuovo pezzo sul conveyor per una simulazione più simile alla realtà.
Milanesi - Mirandola

## Slide 7: SCELTA GRIPPER
PINZA PARALLELA – SHUNK - 0302120 SPG
CORSA PER GRIFFA | 95 | mm
PESO | 35 | Kg
PESO DEL PEZZO RACCOMANDATO | 50 | Kg
LUNGHEZZA GRIFFE MASSIMA CONSENTITA | 500 | mm
MASSA MAX. CONSENTITA PER GRIFFA | 500 | mm
Milanesi - Mirandola
PRINCIPALI PARAMETRI PRESI IN CONSIDERAZIONE

## Slide 8: PRESA PEZZO XSR202 PRESA PEZZO XSR201
Milanesi - Mirandola

## Slide 9
Milanesi - Mirandola

## Slide 10: SCELTA DEL ROBOT
35 Kg
Peso Gripper SHUNK - 0302120 SPG
17 Kg
0,5 Kg
Peso Pezzo XSR200
Calcolo del payload
Peso Pezzo XSR201
ROBOT ABB IRB 4600 60-205
4 Kg
Peso Totale Griffe di Presa
56 Kg
60 Kg
Milanesi - Mirandola

## Slide 11: PROGETTAZIONE DELLA CELLA
Milanesi - Mirandola
Abbiamo azzerato la zone relativa alle istruzioni di movimento verso i target di presa e rilascio e abbassato la velocità di questi tratti di percorso.
Speed – v500
Zone – fine
Speed – v1000
Zone – z100
Abbiamo poi abbassato la velocità delle altre istruzioni in modo da renderle il più lente possibile senza sforare dal tempo ciclo.
Gli spostamenti di transizione sono stati invece impostati a massima velocità.
Speed – v5000
Zone – z100

## Slide 12: LOGICA DEL PROGRAMMA
Simulation started – Reset di tutti i segnali rimasti attivi, apre la porta del centro di lavoro e HomePose robot
Simulation started – HomePose robot
Il pallet esce dalla cella e un sensore verifica l’effettiva uscita del pallet. Lo stesso genera un nuovo pallet in ingresso alla cella e comanda la source per la generazione di un nuovo pezzo sul conveyor
A pezzo rilasciato all’interno della macchina e a robot uscito dal centro di lavoro il robot invia un segnale di chiusura porte
Il segnale si attiva quando il pezzo arriva in posizione fermando la movimentazione del conveyor e facendo partire il robot
Il sensore controlla che il pezzo sia stato caricato correttamente sul pallet
SIMULATION EVENTS
FC NASTRO
CHIUSURA PORTE
SENSORE ESC PALLET
SENSORE PALLET
1
2
3
4
5

## Slide 13: PATH PEZZO XSR 202
PEZZO XSR 201
Milanesi - Mirandola

## Slide 14: TEMPI E RITMI PRODUTTIVI 56 s 60 s / pezzo
Ritmo attività produttiva
Somma dei tempi di attesa, tempi di giacenza e tempi di trasporto
Tempo che trascorre tra l’inizio e la fine di una lavorazione
TEMPO DI TRANSITO
TACKT TIME
TEMPO CICLO
Milanesi - Mirandola
CONVEYOR | 4 s
LAVORAZIONE MACCHINA | 45 s
USCITA PEZZO PALLET | 2 s
51 s
CONVEYOR - MACCHINA | 1,8 s
MACCHINA - PALLET | 2,5 s
8 h/turno
480 pezzi turno

## Slide 15: LABORATORIO CAD
Automazione di un processo di lavorazione meccanica di due particolari automotive. Progettazione di un’isola robotizzata tramite il software ABB Robot Studio
Milanesi Marco - Mirandola Edoardo